Rapport d’avancement du déploiement de Wagon sur VTHD

SP2

MISTRAL Sophia-Antipolis

## Maria Ladoue, Philippe Nain

Dans  la première contribution, des choix techniques matériel et de topologie de réseau ont été réalisés. Les machines dites de  première génération ont été déployées.

Dans la seconde contribution, les machines de deuxième génération ont été mises en place ainsi qu’un monitoring du réseau VTHD/WAGON. Les premiers tests ont été effectués sur VTHD.

Déploiement des machines WAGON:

A l’heure actuelle, nous disposons de 61 machines WAGON, dont 12 sont dites de première génération et 49 de deuxième génération. La répartition géographique des machines est la suivante :

48 machines clientes basées à Sophia-Antipolis partagées entre :

- INRIA-Sophia: 35

- Institut Eurecom: 6

- FT R&D: 7

8 machines serveurs réparties comme suit :

- ENST Bretagne: 5

- INT: 1

- INRIA-Rocquencourt: 2

3 machines sont utilisées pour lancer le logiciel WAGON: 2 à l’INRIA-Sophia et 1 à Eurecom.

Enfin, nous disposons de 2 PC qui sont utilisés pour la  tâche de monitoring du “réseau” VTHD/WAGON. Ils ont été installés à l’INRIA-Rocquencourt et à l’INRIA-Sophia; ainsi nous pouvons en permanence accéder aux données (débit, etc.)  de toutes les machines même si le cœur du réseau VTHD est congestionné.

# Monitoring du réseau VTHD/WAGON

Il  nous est apparu lors des premiers tests qu’il était nécessaire de mettre en place des outils de monitoring, d’une part  pour  évaluer et visualiser les performances (débit, etc.) mais également pour détecter certaines anomalies (panne de machine, congestion, etc.).

Dans un premier temps, l'outil de monitoring graphique MRTG avait été retenu, mais du fait de la complexité des systèmes et des variables à contrôler, il lui a été préféré Cricket qui facilite la gestion des configurations multiples.

L'outil Cricket permet de visualiser, en temps-réel et sous forme de graphiques, différents types de données: le débit, les erreurs, le nombre de paquets TCP/UDP transmis, mais aussi la charge de la CPU, de la mémoire…

En fait, Cricket rapatrie les données de trafic des différentes machines, via SNMP, les stocke et génère des courbes de trafic dans le temps.

Résultats des premiers tests :

Pour l'instant nous n’avons pu tester que 5 configurations simultanément à cause de différents problèmes techniques. Ces tests se sont avérés très concluants. Nous avons atteint les 80 Mb/s/serveur (Courbe 1) lors des tests avec les machines de première génération et 140 Mb/s/serveur (Courbe 2) pour ceux réalisés avec les machines de deuxième génération. Au total, le débit maximum atteint a été de 640 Mb/s (Courbe 3). Nous pensons dépasser les 800Mb/s en présence de la totalité du parc de machines (7 configurations).

Courbe 1 :  Débit  d’un serveur “attaqué“ par des machines de première génération

Courbe 2 : Débit d’un serveur “attaqué“ par des machines de deuxième génération

Courbe 3 : Trafic total généré par 5 configurations WAGON sur VTHD

# Footnotes

But visé lors de la campagne de tests de janvier 2002

Aussi bien sur une heure, qu’un mois ou une année.